## Slide 1: Kötelezettségek Környezetvédelem, energetika és veszélyes áru szállítás
2026. március 20.

## Slide 2: Határidők
01.15. Vízkészlet járulék bevallás, befizetés (díjváltozás, e-papír)
01.20. (04.20, 07.20., 10.20.) EPR, KVTD (DE! változás)
01.30. (04.30., 07.30., 10.30.) negyedéves adatszolgáltatás hulladékhasznosítók, ártalmatlanítók
01.31. Csomagolási hulladék
02.28. Felügyeleti díj befizetése (40.000,- Ft/ hulladékgazdálkodási engedély/telephely)
03.01. Hulladék keletkezés (nullás bevallás!)
03.31. Légszennyezés mértéke éves bevallás

## Slide 3: Határidők
03.31. (06.30., 09.30., 12.31.) Környezetterhelési díj (könyvelő)
03.31. Környezetvédelmi felelősségbiztosítás és letét meglétének igazolása a környezetvédelmi hatóság felé (e-papír)
04.30. EKH jelentés termelési adatokról
Adatszolgáltatások hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkezők részére:
MEKH (Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal) – hulladék kataszter
NHKV (Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt.)
03.31. Környezetvédelmi felelősségbiztosítás és letét meglétének igazolása a környezetvédelmi hatóság felé (EHIR-BIZT)

## Slide 7: Néhány EU előírás (emlékeztető)
Carbonvám (CBAM)
2023. évi CV. törvény az importáruk karbonintenzitását ellensúlyozó mechanizmusról
602/2023. (XII. 22.) Korm. rendeletaz importáruk karbonintenzitását ellensúlyozó mechanizmusról szóló 2023. évi CV. törvény végrehajtásának egyes szabályairól
VTSZ számok alapján a tv. I. mellékletében:
cement
villamos energia
trágyázószerek
vas és acél
alumínium
vegyi anyagok (hidrogén)
Adatszolgáltatási kötelezettség (csak a vámeljárásban járatos szakemberek segítségével teljesíthető)

## Slide 8: Néhány EU előírás (emlékeztető)
ESG
Environmental / Social / Governance - egy olyan gazdasági ernyőfogalom, amelynek célja, hogy az egyes gazdálkodó szervezetek tevékenysége fenntarthatósági szempontok alapján is komparatív módon és objektíven vizsgálható legyen, így a velük kapcsolatba kerülő különféle szereplők is teljesebb képpel rendelkezzenek a szervezetről és annak tevékenységéről.
13/2024. (VIII. 15.) SZTFH rendelet a vállalkozások fenntarthatósági célú átvilágítási kötelezettségei teljesítésének részletszabályairól

## Slide 9: Néhány EU előírás (emlékeztető)
Erdőírtásmentesség (EUDR)
61/2017. (XII. 21.) FM rendelet az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény végrehajtásáról

## Slide 10: ÚJ ENERGETIKAI AUDIT KÖTELEZETTSÉG 2026-BAN
Energetikai auditálásra kötelezett gazdálkodó szervezet esetében a kötelező energetikai auditálás első elvégeztetésének határideje azon év október 10. napja, amelyet megelőző három évben az összes energiahordozót együttvéve az átlagos éves energiafogyasztása meghaladta a 10 TJ mennyiséget
10 TJ mennyiség megegyezik:
~ 2 777 MWh villamos energia
~ 282 805,43 m3 földgáz
~ 283 446,71 liter gázolaj mennyiségével

## Slide 11: ÚJ ENERGETIKAI AUDIT KÖTELEZETTSÉG 2026-BAN
2015. évi LVII. Törvény az energiahatékonyságról
2026. június 30. napjáig regisztrálni kell a gazdálkodó szervezetet a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal kijelölt rendszerében.
Ezt követően minden kötelezetti év június 30-ig.
2026. október 10. napjáig be kell adniuk a jelentést. Ezt követően 4 évente.
Mivel váltható ki az energetikai audit?
EN ISO 50001 szabványnak megfelelő akkreditált tanúsító szervezet által tanúsított energiagazdálkodási rendszert működtet.
Nem kell energetikai felülvizsgálatot végezni azon 70 kW-nál nagyobb teljesítmény fűtési vagy légkondicionáló rendszerek esetében, ha azok pl. távhőszolgáltatóval kötött szerződés hatálya alá tartozik (ezt a szakreferensen keresztül be kell jelenteni a Mérnök Kamarának)

## Slide 12: Változó hatósági gyakorlat
Elektronikus aláírás
2025. november 01-től
Az e-Papír weboldalon, az ÁNYK nyomtatványon, a SZÜF oldalhoz tartozó i-FORM űrlapokon és szolgáltatásokon keresztül benyújtható beadványok és csatolmányaik automatikusan aláírási lehetősége megszűnt. Fizetős szolgáltatás!
Eltérő elvárás vármegyénként (OKIR).
DÁP

## Slide 13: Hulladékgazdálkodási gyakorlat
MOHU hatáskörébe tartozó hulladékok elszállíttatása kapcsán felmerülő problémák:
Kizárólag partnerportál használata
Több nap várakozási idő a szállításra
Nagyon nehéz szállítót változtatni
Kompenzációs árlista
Birság
Hulladékos adatszolgáltatásban MOHU nem tüntethető fel
Nem egyezik a partnerportálon lévő adat a szállító által visszaigazolttal
Nem egyértelműek a hulladék megnevezések (anyagáram HAK helyett)
Bizonyos hulladékokra mégis történik szolgáltatási díj számlázás

## Slide 14: ADR
Felelősségi kör – hulladék szállítás !!! Egyszerűsítések.
Nyomtatványok, kísérő okmányok pontos kitöltése:
Feladó és címzett adatai
UN1044 tűzoltókészülékek 2.2
Veszélyes árunként összes mennyiség és csomagok mennyisége
Felszerelések a járművön: jelölés, okmányok, személyi védőfelszerelés, tűzoltó készülék (!!!)
Mentesség – 1000 pont
Rakomány rögzítés
Balesetek

## Slide 15
Mezei Marianna
+36 30 476 7660
mezei.mm@gmail.com